Tecnofuertes

###### Produtos

MÁQUINAS PROCESSO :

CALADOR PNEUMATICO

PLATAFORMAS HIDRAULICAS

SECADORA PORTATIL A GAS

PRELIMPEZA DE ENTRADA DE AMENDOIM

PRELIMPADORA DE AMENDOIM DE PRODUÇÃO

DESCASCADORA DE AMENDOIM

MESA VIBRADORAS

DESPEDRADORAS

CLASSIFICADORA POR PENEIRAS

SISTEMA ASPIRAÇÃO:

FILTRO DE MANGAS

CICLONES DE ASPIRAÇÃO

PROCESSO BLANCHEAMENTO E TORRADO:

FORNOS CONTINUOS

MAQUINA DE GRANULAR

PELADORA DE AMENDOIM

QUEBRADORA E PELADORA DE GRÃOS

ELEVADORES E TRANSPORTADORES:

TRANSELEVADOR A CANECAS GIRAVEIS

TRANSELEVADOR A CANECAS SOBREPOSTOS

ELEVADOR A CORRENTE

NORIA A BALDES

CORREIAS TRANSPORTADORAS

TRANSPORTE A VIBRAÇÃO

TRANSPORTES POR ROSCA

LINHAS DE CRÉDITOS:

FINAME / CARTÃO BNDES

Tecnofuertes Máquinas Industriais Ltda 		     Rua: Nhambiquaras, 1470 Jardim: N.Sra.Fátima / Tupã – São Paulo

Telefone: (14) 3491-1318  /  e-mail: tecnofuertes@yahoo.com.br

CALADOR PNEUMATICO

MODELOS

| MODELO | COMPRIMENTO PORTICO mm | ALTURA LIVRE mm | LARGURA INTERIOR mm |
| --- | --- | --- | --- |
| CN417 | 17500 | 4800 | 4380 |
| CN717 | 17500 | 4800 | 6880 |

CARACTERISTICAS:

MODELOS

Se fabricão em forma standard dos modelos de similares características, variando somente as dimenções do Pórtico.

| Modelo | Características do Pórtico | Potencia (cv) |
| --- | --- | --- |
| CN 417 | Permite o ingresso de 1 caminhão para ser calado | 8,5 |
| CN 717 | Permite o ingresso de 2 caminhões para ser calado | 8,5 |

Se  pode fabricar modelos com medidas especiais segundo pedido.

MEDIDAS PRINCIPAIS

| MODELO | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN417 | 17500 | 5200 | 4800 | 4380 | 11I50 |
| CN717 | 17500 | 5200 | 4800 | 6880 | 11200 |

As medidas são em milimetros

PLATAFORMAS HIDRAULICAS

AS PLATAFORMAS HIDRAULICAS MODELO LH HAN SÃO DESENHADAS PARA A

DESCARGA DE CARROS SECOS DE FORMA RAPIDA E ECONOMICA

CARACTERISTICAS:

ANGULO DE  ROTAÇÃO 45 GRAUS

SISTEMA DE TRAVA RODAS POR ACIONAMENTO  MECANICO  OU HIDRAULICO

SISTEMA DE ELEVAÇÃO POR CILINDROS HIDRAULICOS DE 3 ETAPAS

MODELOS E  MEDIDAS

| Modelo | Capacidad | Potencia | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tn | M3/min | mm | mm | mm | mm |
| LH360 | 8 | 5,5 | 3500 | 6400 | 3000 | 1700 |
| LH860 | 15 | 7,5 | 3500 | 8400 | 3000 | 1900 |

A pedido se fabricão outros modelos de maior capacidade.

SECADORAS PORTATIL A GAS

AS SECADORAS PORTATIL DE GRAOS POSSUEM UMA GRANDE

SEGURANÇA NA QUALIDADE PARA SECAGEM DO GRAO E CAPACIDADE

DE PRODUÇÃO E  BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO.

CARACTERISTICAS:

MODELOS

| Modelo | DIAMETRO | CAUDAL | POTENCIA | R.P.M. | SAIDAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | M3/min | cv |  |  |
| SG602 | 600 | 280 | 5,5 | 1430 | 1 |
| SG602 | 600 | 430 | 10 | 2800 | 2 |
| SG702 | 700 | 350 | 7,5 | 1430 | 1 |
| SG802 | 800 | 460 | 10 | 1430 | 2 |

Energía Eléctrica: Trifásica

Combustivel         : Gas Natural  o Gas Liquefeito

CAPACIDADE

Como existem varios modelos de Secadoras Portáteis ,segue melhores utilizações de acordo ao carro a utilizar.

| TIPO DE CARRO | Capacidad Unitaria Tn | SG602 | SG602 | SG702 | SG802 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS143 | 4 | 1 | 2 | 2 |  |
| CS211 | 6 | 1 | 2 |  | 2 |
| CS213 | 6 | 1 | 2 |  | 2 |
| CS194 | 5,5 | 1 | 2 | 2 | 2 |

os valores expressão a quantidade de carros que se podem  colocar segundo o modelo

os valores dados de Capacidade Unitaria são em Toneladas de Amendoim em Caixa seco,

a um valor de 10% de Humedade.

SECADORAS PORTATIL CENTRIFUGAS

ESTE TIPO DE SECADORAS PORTATIL POSSUI  CARACTERISTICAS ESPECIAIS  DE  DESENHO

REALIZANDO UMA RAPIDA  SECAGEM  DO PRODUTO.

MODELOS

| Modelo | CAUDAL | POTENCIA | R.P.M. | SAIDAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M3/min. | cv |  |  |
| SC322 | 220 | 7,5 | 1430 | 1 |

# Expressa quantidade de entrada de amendoim

PRELIMPEZA DE ENTRADA DE AMENDOIM

A prelimpeza de entrada é desenhada para efetuar uma melhor limpeza do produto

Permitindo para as demais separar outros subprodutos.

FUNÇÕES-

-Eliminação do elementos leves por sisitema de aspiração.

-Extração da terra por meio de peneiras.

-Extração de subprodutos por meio de peneiras intercambiais.

-Extração de talos e elementos grandes com peneiras especiais.

MODELOS

| MODELO | PH642 | PH742 | PH842 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad Tn/H | 15 | 19 | 24 |
| Potencia CV | 12 | 17 | 23 |

Capacidade  dada com base a amendoim em caixa com 8% de humidade

OPÇÕES

A serie de Prelimpeza de entrada se pode fornecer com as seguinte opções:

- Com aspiração

- Com precipitador

- Com ventilador incorporado.

MEDIDAS PRINCIPAIS

| MODELO | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH642 | 4170 | 2580 | 3040 | 1930 | 430 | 1500 |
| PH742 | 4170 | 2580 | 3040 | 2230 | 730 | 1800 |
| PH842 | 4170 | 2580 | 3040 | 2530 | 930 | 2100 |

As medidas estão em milimetros

PRELIMPADORA DE AMENDOIM DE PRODUÇÃO

MODELO: P8150

A PRELIMPADORA DE AMENDOIM EMCASCA ESTA DESENHADA PARA PREPARAR O AMENDOIMI

ANTES DO PROCESSO DE DESCASCA. SENDO UMA  MAQUINA IMPRESCINDIVEL

PARA REALIZAR UMA CORRETA PRODUÇÃO DO AMENDOIM

FUNÇÕES

A PRELIMPEZA DE PRODUÇÃO  EFETUA AS SIGUENTES FUNÇÕES:

-Extração dea terra por meio de peneiras intercambiaveis

-Elimina  os elementos levianos por meio de um sistema pneumático com dois

pontos de aspiração.

-Extração  de talos  com sistema de bandejas e banda

-Separação de torrones e pedras com la utilização  de bandejas separadoras com

peneiras intercambiaveis

A PRELIMPEZA MODELO P8150 ESTA DESENHADA ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADA EM MAQUINAS DESCASCARADORAS DE 5  O 6 CILINDROS.

MEDIDAS PRINCIPAIS

| Modelo | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P8150 | 3200 | 5100 | 2400 | 3300 |

# Expressa a quantidade máxima de ingresso de amendoimen Casca a  prelimpar.

Medidas em mm

OPÇÕES

| Modelo | Produção Tn/H # | Potencia cv |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P4100 | 7 | 24 | Se utiliza em maquinas descascaradoras de 3 cilindros |
| P6120 | 10 | 37 | Se utiliza em maquinas descascaradoras de 4 cilindros |
| P8150 | 15 | 42 | Se utiliza em maquinas descascaradoras de 5 cilindros |

# Expressa a  quantidade máxima de entrada de amendoim em Casca a prelimpar.

DESCASCARADORA DE AMENDOIM

Mod. D571 Corpo superior

A DESCASCADORA DE AMENDOIM EM CASCA PERMITE OBTER UM ALTA PRODUÇÃO DE AMENDOIM DESCASCADO COM BAIXA PORCETAGEM DE AMENDOIM PARTIDO. OBTENDO UMA BOA LIMPEZA DO PRODUTO.

Mod. D571  Corpo Inferior

FUNCIONAMENTO

A DESCASCADORA EFETUA UM CICLO COMPLETO DE DESCASCADO DE AMENDOIM. ISTO SE FAZ EFETUANDO AS SEGUINTES FUNÇÕES:

-Preparada para realizar o descascado até 3 etapas.

-Separação da casca do amendoim em grão por aspiração individual em cada

cilindro e  por aspiiração geral  em peneiras.

-Separação do amendoimen descascado em caixa  para ser enviado a segunda etapa.

-Separação do amendoim para industria.

-Separação do amendoim Partido para seu  posterior processamento.

-Separação secundaria dos talos do amendoim  descascado

CARACTERISTICAS

| Modelo | Cilindros | Produção | Potencia | Peso aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tn/H # | cv | Kg. |
| D571 | 5 | 10 | 62 | 6200 |

# Expressa a quantidade de ingresso de amendoim na caixa descascado em 3 etapas

DETALHES CONSTRUTIVOS

-A obstrução das peneiras é controladas por mei de bolas de goma especial.

-Todas bandejas sçai contrabalanceadas diminuindo a vibração.

-Os ventiladores possuem pás do tipo autolimpante

-Os cilindros possuem um sitema de aspiração de casca com valvulas individuais

Reguladas e  um sistema de aspiração geral com camara recoletora e extração da

Casca por meio de rosca sem fim.

-Sistema de bandeja que retira os  talos que melhora a limpeza do amendoim

MEDIDAS PRINCIPAIS

| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D571 | 2236 | 2390 | 1700 | 2385 | 4305 | 1275 | 3310 | 3620 | 735 |

Medidas Em mm

OUTROS MODELOS

| Modelo | Produção Tn/H # | Potencia cv |
| --- | --- | --- |
| D341 | 3 | 34 |
| D461 | 7 | 47 |
| D671 | 11 | 72 |

# Expressa a quantidade maxima de ingresso de amendoim na caixa

MESAS VIBRADORAS

SERIE GAMMA

AS MESAS VIBRADORAS SÃO SEPARADORAS GRAVIMETRICAS QUE PERMITEM

UMA EXATA CLASSIFICAÇÃO  DA MERCADORIA POR PESO ESPECIFICO

CARACTERISTICAS

A Serie GAMMA é uma maquina de ultima generação algumas das características mais importantes são:

CONTROLE  AUTOMATICO DE COMPORTA DE DESCARGA DE APTOS

REGULAGEM ELETRONICA DE VELOCIDADE DE MESA

REGULAGEM DE AR DE PRESCISÃO

CONTROLE  AJUSTAVEL  DE SAIDA DE LEVIANOS

AJUSTE MECANICO DE ALTURA DE MESA

.

Todas estas variaveis dão a  mesa Vibradora a possibilidade de um ajuste preciso e estavel

CAPACIDADE

| Modelo |  | GAMMA | 320 | 520 | 620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FINO | Kg/h | 1400 | 2400 | 2800 |
| PRODUÇÃO | MEDIO | Kg/h | 1800 | 5400 | 6700 |
|  | GROSSO | Kg/h | 2400 | 6800 | 8600 |
| POTENCIA |  | CV | 7,5 | 17 | 22 |

#A capacidade de produção esta dada em valores orientativos.

MEDIDAS PRINCIPAIS

| Modelo |  | GAMMA | 320 | 520 | 620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | mm |  | 2100 | 3350 | 3750 |
| B | mm |  | 1220 | 1920 | 1920 |
| C | mm |  | 1320 | 1480 | 1550 |

Em todos os modelos se pode ser fornecido  com camara superior de aspiração.

Se pode fornecer  ventiladores de aspiração  e  sistema de separação de levianos para cada caso.

DESPEDRADORAS

Serie Beta

Beta  410

A DESPEDRADORA ESTA DESENHADA PARA EXTRAIR PEDRAS E OUTROS

MATERIAIS DE ALTO PESO ESPECIFICO DO PRODUTO A CLASSIFICAR.

MODELOS

| Modelo Beta | 210 | 410 | 510 | 610 | 710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUÇÃO Kg/h # | 250 | 2500 | 5000 | 7000 | 9000 |
| POTENCIA cv | 1,5 | 5,5 | 7,5 | 12,0 | 22,0 |

# A capacidade de produção aproximada esta dada sobre um produto de Pe: 0,6 Kg/dm3

DETALHES CONSTRUTIVOS

Todas as Despedradoras vem com  sistema de contrabalanceo, reduzindo

desta forma as vibrações produzidas por seu proprio funcionamento.

O sistema de regulagem é simples permitindo um rápido ajuste do mesmo.

Os ventiladores instalados são do  tipo autolimpante.

MEDIDAS PRINCIPAIS

Modelo Beta 410 / 510 / 610 / 710

Modelo Beta 210

| Modelo | 210 | 410 | 510 | 610 | 710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1050 | 1410 | 1540 | 2000 | 2250 |
| B | 480 | 780 | 980 | 1250 | 1550 |
| C | 845 | 1030 | 1150 | 1350 | 1450 |

Medidas em milímetros .

OPCIONES

| C | COM CHAPEU DE ASPIRAÇÃO quando o produto possui material volátil e são necessario extrai-lo. |
| --- | --- |

CLASSIFICADORA POR PENEIRAS

SERIE: J; K

A CLASSIFICADORA POR PENEIRAS ESTÃO DESENHADAS PARA A CLASSIFICAÇÃO

POR TAMAÑHOS ONDE SE NECESSITE UMA ALTA PRODUÇÃO  COM BOA

PRECISÃO E  ALTOS PERIODOS DE TRABALHOS CONTINUOS.

CARACTERISTICAS

A classificadora possui  peneiras intercambiais em forma

rápida,  que permite um ajuste de calibres sem perda de tempo.

Todos os modelos sao contrabalanceados mecanicamente, obtendo-se

deste modo uma diminuicao importante das vibracoes produzidas pelo seu

movimento.

O sistema de limpeza das peneiras  se realizam  de forma automática por

meio de bolas de goma, sendo este sistema o mais eficaz onde se

requeira  um mínimo dano a mercadoria e uma boa limpeza.

O sistema de transmissão  por meio  de excentricos com rolamentos

especiais.

.

MODELOS

De acordo com o  tipo de produto a classificar, qualidade da  classificação,quantidade horaria

E classes de calibres a obter  existem uma grande  quantidad de modelos  e  versões.

Permitindo em cada caso a solução  mais adequada.

São fabriocadas 2  modelos de classificadoras :

SERIE K

Maquinas desenhadas para alta produção  e uso intensivo.

Se constroen em duas versões  segundo a disposição da peneiras:

TIPO P

TIPO R

SERIE J

Maquinas desenhadas para classificação de produtos sem altas exigencias e com  um

nivel de classificação  onde não  se requer altas exigencias.

Construidas em duas versões:

Tipo P.  Planos Paralelos

Tipo R.  Planos Invertidos

OPÇÕES

Segundo  necessidad se podem fornecer  tanto em classificadoras do Tipo P , R  o  S  bocas de descarga frontais  ou laterais, segundo necessidade.

Se pode obter colocar bocas de descarga intermediarias  obtendo outros calibres

Se fabricão pedidos especiais.

FILTRO DE MANGAS

FUNCIONAMENTO:

O ar contaminado que ingressa pela parte inferior  é levado as mangas filtrantes  que estão na parte intermediaria. Ao atravessar os filtros o pó e l

as partículas são retidas no filtro enquanto  que ar limpo atravessa as mesmas  e é levado a  parte superior onde o ventilador leva a atmósfera.

A limpeza das mangas se realiza por meio de um ventilador incorporado em seu interior que produz a limpeza sequencial das mesmas por meio de um sistema rotativo.

CARACTERISTICAS:

O  Filtro de Mangas se forma só de uma unidade operativa  possuindo as siguentes

características:

- Ventilador principal de ar.

- Ventilador integrado de limpeza de mangas filtrantes.

- Sistema de descargar rotativo para extração do pó.

MODELOS:

Segundo a necessidade de cada  ar  a limpar

| MODELO | Caudal M3/min |
| --- | --- |
| FM2628 | 250 a 420 |
| FM3130 | 380 a 660 |
| FM4130 | 680 a 1150 |
| FM4636 | 1000 a 1800 |
| FM5136 | 11200 a 2200 |
| FM5636 | 1540 a 2600 |

MEDIDAS:

| MODELO | DIAMETRO A mm | ALTURA TOTAL B mm | LARGURA BASE mm |
| --- | --- | --- | --- |
| FM2628 | 2660 | 9650 | 3000 |
| FM3130 | 3180 | 11970 | 3500 |
| FM4130 | 4160 | 15340 | 4370 |
| FM4636 | 4660 | 16910 | 4970 |
| FM5136 | 5180 | 17530 | 4500 |
| FM5636 | 5680 | 17900 | 5000 |

Medidas eM milímetros

CICLONES

CARACTERISTICAS:

##### MODELOS

Se fabricão dois tipos de modelos de acordo com as necessidades

Tipo B

Tipo E

Tipo F

| Modelo |  | CIF50 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad | M3/h | 7000 |  |
| Diámetro | mm | 1270 |  |
| Altura | mm | 7014 |  |

FORNOS CONTINUOS

Nut Roaster				  Modelo  C

APLICAÇÃO:

Realiza o processo completo Aquecimento-Esfriamento em forma continua de uma grande variedade de produtos granulares e o proceso de secado e acondicionamento de produtos Alimenticios, Químicos o Farmacéuticos.

CARACTERISTICAS:

DETALHES CONSTRUTIVOS

Bastidor e Portas

Cinta Transportadora:

Sistema de Descarga:

Ventiladores:

Queimador:

Quadro elétrico:

Comando do forno:

Modelos:

OR     NO HTC25-1-2                                FORNO HTC25-1-2

FORNO HTC25-2-2

f

MODELOS

A linha de fornos podem alcançar varias etapas de aquecimento e de esfriamento

| Modelo | Etapas | Etapas | Produção | Potencia | Poder Cal. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aquecimento | Esfriamento | Amendoim Blanching | cv | Cal/h |
| HTC12-1-1 | 1 | 1 | 800 | 34 | 250000 |
| HTC12-2-2 | 2 | 2 | 1600 | 46 | 250000 |
| HTC20-1-2 | 1 | 2 | 1400 | 55 | 400000 |
| HTC20-2-2 | 2 | 2 | 2800 | 67 | 800000 |
| HTC25-1-2 | 1 | 2 | 1800 | 55 | 450000 |
| HTC25-2-3 | 2 | 3 | 3600 | 67 | 900000 |

# Expressa a quantidade de ingresso de amendoim.

MEDIDAS PRINCIPAIS

| Modelo |  | A |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HTC12 |  | 1500 |  | 1740 |
| HTC20 |  | 2240 |  | 2480 |
| HTC25 |  | 2740 |  | 2980 |

MAQUINA DE GRANULAR

Granulator Machine

CARACTERISTICAS:

MODELOS:

Se constroem em 3 modelos variando somente a produção horaria de cada modelo.

| MODELO | G283A | G483A | G683A |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUÇÃO Kg./h | 100 a 150 | 200 a 300 | 350 a 450 |
| POTENCIA CV | 2 | 3 | 4 |

COMPLEMENTOS:

MEDIDAS PRINCIPAIS

Modelo con trampa magnética

| Modelo | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G283A | 200 | 405 | 675 | 740 | 890 | 586 | 186 |
| G483A | 400 | 605 | 675 | 740 | 890 | 586 | 186 |
| G683A | 600 | 805 | 675 | 740 | 890 | 586 | 186 |

PELADORA DE AMENDOIM

MODELOS

| Modelo | PRODUÇÃO Kg/H | POTENCIA cv |
| --- | --- | --- |
| PE642 | 600 | 1 |
| PE933 | 600 | 1 |

DETALHES CONSTRUTIVOS

A peladora está desenhada para um fácil  troca do abrasivo especial que permite tira a pele do amendoim.

O sistesma de regulagem é simples permitindo um rapido ajuste para as condições de trabalho de acordo com a mercadoria que entra na maquina.

Todas as partes estão em contato com a mercadoria são construidas em aço inox polido.

MEDIDAS PRINCIPAIS

| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE642 | 550 | 940 | 925 | 1095 | 1240 | 483 | 80 | 757 | 635 |

Medidas en mm

OPCÕES

A alimentação se pode efetuar por gravidade ou por

Vibração.

Se fabrica modelos especiais conforme pedido.

QUEBRADORA E PELADORA DE GRÃOS

A quebradora de amendoim tem como objetivo partir o amendoim em metades e por sua vez produzir o desprendimento da pele dos mesmo

MODELOS

De acordo com as necessidades se fabricão 2 modelos de maquina de similares

características:

| Modelo | PRODUÇÃOKg/H | POTENCIA cv |
| --- | --- | --- |
| PS422 | 1500 | 3 |
| PS622 | 2300 | 5 |

DETALHES CONSTRUTIVOS

A quebradroa possui dois jogos de rolos recobertos com uma goma especial.

Em cada jogo de rolos  a um trabalho com amortecedor por meio de  resortes

De compressão.

Cada jogo de rolos é regulado par permitir adequar o trabalho conforme a

Entrada do produto.

MEDIDAS PRINCIPAIS

| Modelo | A | B | B | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS422 | 790 | 1150 | 664 | 642 | 195 | 370 | 152 |
| PS622 | 790 | 1150 | 864 | 642 | 195 | 570 | 152 |

TRANSELEVADOR A CANECAS GIRAVEIS

O TRANSELEVADOR A CANECAS GIRAVEIS

É DESENHADO PARA A ELEVAÇÃO E TRANSPORTE

DE MERCADORIA EM GRÃO SEM QUEBRA E PERDAS

SEU SISTEMA DE CANECAS GIRAVEIS

TOTALMENTE GUIADO SE FAZ  POR UM

MECANISMO CONFIAVEL E ECONOMICO

.

INCORPORAÇÃO DE UM SISTEMA DE

CARREGADOR ROTATIVO.

CARACTERISTICAS

ESTRUTURA

Se constroem em  chapa de ferro em  forma modular,  a pedido, se podem  construir em aço  Inoxidavel.

CANECAS:

Segundo as necessidades se fabricão em Poliamida, Policarbonato, em chapa de aço ou Aço inox .

SISTEMA DE TRANSMISSÃO:

O sistema de acionamento é por motoredutor com limitador de torque. O comando se encontra localizado

Na parte superior do transelevador, podendo ser forma lateral ou frontal.

SISTEMA DE CARGA:

A carga da mercadoria se realiza por um carregador rotativo de desenho exclusivo.

SISTEMA DE DESCARGA

Segundo os modelos as descargas podem ser fixa ou comandada.

MODELOS

De acordo com a forma de transporte existem tres modelos diferentes.  Alcançando desta forma as mais variadas configurações segundo as necessidades.

MODELO   S                                      MODELO   C                         MODELO   L

MODELO  " S "

A  configuração deste modelo é em  " S “,

Transportando e elevando a mercadoria a

distancias que são necessarias.

Este desenho admite tantas bocas de carga como

se requeira , mais apenas  uma só boca de

descarga frontal da mercadoria.

CARACTERISTICAS

| MODELO | TS521 | TS631 | TS641 | TS841 | TS861 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad | Dm3/H | 4800 | 13800 | 16400 | 28000 | 43000 |
| Tipo de Balde |  | N,P | N,P | H,Ix | H,Ix | H,Ix |

A capacidade esta dada em base a um produto granular de Pe:0,6 Kg/dm3

N : Poliamida . P :Policarbonato . H :Chapa de Aço .Ix : Aço Inoxidavel

MEDIDAS PRINCIPALES

| MODELO | A | E | F | G | H | I | J | L | M | K | Q | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS521 | 1060 | 550 | 620 | 300 | 620 | 620 | 300 | 80 | 120 | 650 | 405 | 200 |
| TS631 | 1150 | 600 | 850 | 350 | 730 | 730 | 350 | 100 | 150 | 700 | 530 | 200 |
| TS641 | 1150 | 600 | 850 | 350 | 730 | 730 | 350 | 100 | 150 | 700 | 630 | 200 |
| TS841 | 1500 | 900 | 1105 | 500 | 1000 | 1060 | 430 | 120 | 180 | 950 | 690 | 200 |
| TS861 TS861 | 1500 | 900 | 1105 | 500 | 1000 | 1060 | 430 | 120 | 180 | 950 | 890 | 300 |

MODELO  " C "

A configuração deste modelo é em  " C “,

Transportando e elevando a mercadoria a

distancias que são necessarias.

Este desenhoo admite tantas bocas de carga como

se requeira  e uma boca  ou  varias bocas de

descarga  comandadas de forma manual

eléctrica o pneumáticamente.

| MODELO | TS521 | TS631 | TS641 | TS841 | TS861 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad | Dm3/H | 4100 | 11700 | 13900 | 23800 | 36500 |
| Tipo de Balde |  | N,P | N,P | H,Ix | H,Ix | H,Ix |

A capacidade esta dada em base a um produto granular de Pe:0,6 Kg/dm3

N : Poliamida . P :Policarbonato . H :Chapa de aço .Ix : Aço  Inoxidavel

MEDIDAS PRINCIPAIS

| MODELO | A | E | F | G | H | I | J | K | M | Q | S | T | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC521 | 1060 | 550 | 620 | 300 | 625 | 570 | 350 | 700 | 80 | 405 | 800 | 400 | 200 |
| TC631 | 1150 | 600 | 850 | 350 | 700 | 680 | 410 | 1000 | 110 | 530 | 800 | 550 | 200 |
| TC641 | 1150 | 600 | 850 | 350 | 700 | 680 | 410 | 1000 | 110 | 630 | 800 | 550 | 200 |
| TC841 | 1500 | 900 | 1105 | 500 | 1000 | 1060 | 570 | 1300 | 180 | 690 | 1000 | 700 | 250 |
| TC861 | 1500 | 900 | 1105 | 500 | 1000 | 1060 | 570 | 1300 | 180 | 890 | 1000 | 700 | 300 |

Medidas em  milímetros

MODELO  " L”

A configuração deste modelo é em  " L “,

Transportando e elevando a mercadoria a

distancias que são necessarias.

Este desenho admite tantas bocas de carga como

se requeira e tantas bocas de descarga  como

são necessario. No extremo superior possui uma

boca de descarga frontal.

As bocas de descarga laterais podem ser

esquerdas , direitas ou ambos lados.

| MODELO | TS521 | TS631 | TS641 | TS841 | TS861 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad | Dm3/H | 4100 | 11700 | 13900 | 23800 | 36500 |
| Tipo de Balde |  | N,P | N,P | H,Ix | H,Ix | H,Ix |

A capacidade  esta dada em base a um produto granular de Pe:0,6 Kg/dm3

N : Poliamida . P :Policarbonato . H :Chapa de aço .Ix : Aço inoxidavel

MEDIDAS PRINCIPAIS

| MODELO | A | E | F | G | H | I | J | K | Q | M | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TL521 | 1060 | 550 | 620 | 300 | 680 | 620 | 420 | 800 | 405 | 120 | 800 |
| TL631 | 1150 | 600 | 850 | 350 | 875 | 730 | 495 | 800 | 530 | 150 | 800 |
| TL641 | 1150 | 600 | 850 | 350 | 875 | 730 | 495 | 800 | 630 | 150 | 800 |
| TL841 | 1500 | 900 | 1105 | 500 | 1300 | 1060 | 600 | 1000 | 690 | 180 | 1000 |
| TL861 | 1500 | 900 | 1105 | 500 | 1300 | 1060 | 600 | 1000 | 790 | 180 | 1000 |

Medidas em  milímetros

CONFIGURAÇÕES

COM AS VARIAS POSSIBILIDADES QUE POSSIBILITA SEU DESENHO SE PODEM OBTER DISTINTAS FORMAS DE  TRANSPORTES, CARGA E DESCARGA DAS MERCADORIAS. ONF

POR SUA VARIEDADE DE DESENHO SE PODE SELECIONAR O MODELO MAIS ADEQUADO

SEGUNDO A NECESSIDADE, LEVANDO SUA MAIOR APLICAÇÃO NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, QUIMICA, FARMACEUTICA E OUTROS PROCESSOS, ONDE SE REQUEIRA UM TRANSPORTE DE PRODUTOS FRAGEIS.

TRANSELEVADOR A CANECAS SOBREPOSTOS

Modelo TX-300

CARACTERISTICAS:

DESENHOS:

O desenho  deste transelevador é do tipo configuração em   " S ", permitindo a carga da mercadoria em qualquer ponto do trecho horizontal inferior e descarregando por um extremo superior ou em pontos  intermediarios segundo  necessidade.

Por ser de desenho modular as alturas e passeios horizontales se extendem

segundo a necessidade de cada caso.

As bocas de descarga laterais podem ser esquerdas, direitas ou ambos lados.

##### CAPACIDADE:

MEDIDAS PRINCIPAIS:

ELEVADOR A CORRENTE

O ELEVADOR A CORRENTE É UM ELEMENTO IDEAL PARA A ELEVAÇÃO DE MERCADORIA GRANULADA SEM QUEBRAS E NEM PERDAS.

A ELEVAÇÃO É PRODUZIDA POR BALDES PLASTICOS A BAIXA VELOCIDADE, REALIZANDO UM CUIDADOSO TRANSPORTE DA MERCADORIA ESPECIALMENTE NA CARGA E DESCARGA DA MESMA.

OUTRA CARACTERISTICA É A GRANDE CAPACIDADE DE TRANSPORTES PARA MAQUINAS DESTA CARACTERISTICA E SEU BAIXO CONSUMO.

MODELOS

| MODELO |  | EC511 | EC611 |  | EC631 |  | EC661 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad | Dm3/H | 2500 | 9000 |  | 22000 |  | 40000 |  |
| Potencia** | CV | 0,5 A 1,5 | 1 a 3 |  | 1,5 a 4 |  | 2 a 5,5 |  |

*A Potencia varia com a altura da maquina.

CARACTERISTICAS  CONSTRUTIVAS

0PÇÕES

BOCA DE DESCARGA

A  descarga da mercadoria pode ser pela esquerda , direita ou para ambos lados e uma vez

DIREITA                        DUPLO                     ESQUERDA

MEDIDAS PRINCIPAIS

| MODELO | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EC611 | 1220 | 1000 | 600 | 306 | 2020 | 1500 | 900 | 425 |
| EC631 | 1400 | 1200 | 680 | 506 | 2100 | 1700 | 900 | 420 |
| EC661 | 1400 | 1200 | 680 | 666 | 2100 | 1860 | 900 | 380 |

As medidas são em milímetros

SELEÇÃO

A base de seeção dos elevadores por corrente são as seguintes:

TIPO DE PRODUTO A ELEVAR

Granular a granel

Tamanho das partículas

Contendo corpo estranho ou terra

Peso Especifico aparente

Nivel de ataque corrosivo do produto.

QUANTIDADE A TRANSPORTAR POR HORA

A capacidade máxima para cada modelo se da na tabela.

ALTURA DE ELEVAÇÃO

A altura máxima padrão é de norma  20 mts.Para altura maiores consultar.

NORIA A BALDES

MODELOS

MODELO   NA

DESEÑHADAS PARA USO

INTERNO COM EXIGENCIAS EM

ELEVAÇÃO  DO PRODUTO

MODELO   ND

PARA USO

EXTERNO O  INTERNO

DE GRANDE PRODIÇÃO

E BAIXA MANUTENÇÃO

MODELO   NE

PARA USO

EXTERNO DE ALTA

PRODUÇÃO

SERIE NA

Modelo NA  desenhado para uso

No Processos onde se  requeira poco

Espaço e um manejo cuidadoso da

mercadoria em altura em forma simples

.

As Bandas dos Elevadoras podem

ser de PVC com Poliester o Poliuretano

com Poliéster segundo necesidade.

| CAPACIDADES |  |
| --- | --- |

A Capacidade em Kg/h de cada

Elevador  vem dada  a:

- Peso especifico do Material

a Elevar

- A  velocidade da banda

MEDIDAS PRINCIPAIS

| Modelo | NA173 | NA223 | NA263 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 900 | 900 | 900 |
| B | 900 | 900 | 900 |
| C | 600 | 600 | 680 |
| D | 170 | 220 | 260 |
| E | 1420 | 1420 | 1420 |
| F | 1200 | 1250 | 1290 |

As medidas estão em milimetros

SERIE ND

A pedido se podem construir em aço inoxidavel.

O Modelo ND e um elevador para todo

tipo de uso  donde se  requeira grande

capacidade  em exigentes condições de

trabalho

A construção  de alta resistencia

especialmente para uso externo..

Todos os modelos vem instalado com

Plataforma de inspeção e escado com

Guarda-corpo.

CAPACIDADES

A Capacidade de transporte em Kg/h vem  cada aspecto :

- Peso específico do material a levar

- A  velocidade da elevação.

os valores expressados podem  variar de acordo ao tamanho das partículas a transportar.

MEDIDAS PRINCIPAIS

| MODELO | ND305 | ND405 | ND505 | ND605 | ND705 | ND805 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| B | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| C | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
| D | 305 | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 |
| E | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
| F | 1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 2290 | 2450 |

As medidas são em  milímetros

CARACTERISTICAS  CONSTRUTIVAS

BALDES: Construidos em chapa de aço. A pedido podem ser em aço inox. BANDA ELEVADORA: Se provem em distintas resistencias segundo necesidade. As mais utilizadas são: Goma -Poliester, PVC-Poliester o Poliuretano-Poliester.

SERIE NE

O Modelo NE desenhado para elevação

de produtos onde se  necessite grande capacidade

de elevação em condição de alta exigencia.

Construidos de acordo com as necessidades.

CORREIAS TRANSPORTADORAS

AS CINTAS TRANSPORTADORAS SÃO MOVIMENTADAS POR ROLOS, SÃO MAQUINAS QUE TRANSPORTAM UM VOLUME ELEVADO DE PRODUTO SEM QUEBRA E COM ALTO RENDIMENTO.

MODELOS

| MODELO | C3451 | C3461 | C3471 | C3571 | C3581 | C3591 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angulo Artesa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Quant. De Rolos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Larg. da Banda mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 |
| Capacidade m3/h | 85 | 145 | 180 | 180 | 230 | 270 |

A Capacidade esta dada em base a um V: 1 m/s.com produto de Pe:0,6 Kg/dm3

SELEÇÃO

A seleção de cada MODELO  dependerá da seguintes necessidades

Capacidade horaria de transporte em m3/h Tipo de Produto a transportar Longitude da Cinta Grau de exigencia de uso da Cinta Transportadora

DETALHES CONSTRUTIVOS

As Cintas Transportadoras Acunadas estão construidas seguindo  normas internacionais de dezenho, com as seguintes características:

ROLOS TRACTORES: De aço mecanizados em sua superficie exterior. Quando se  requeira podem ser engomados

SISTEMA TRACTOR : Usualmente se apresentam com sistema motor, poleas, redutor ,acople elástico e eixo rectificado. Os rolamentos utilizados são do tipo oscilantes com suas respectivas caixa.

BANDAS :  Os tipos de banda se selecionam de acordo ao tipo de material a transportar. Em base a isto se pode  prover  a Banda mais adequada para caso.

ROLOS DE APOIO: Estão construidos em aço  com rolamentos de bolas com dupla proteção contra a poeira. Os mesmo estão colocados sobre uma cunha que permite uma troca rápido de rolos.

OPÇÕES

COM CARRO DISTRIBUIDOR

Estas Cintas estão especialmente dezenhadas para distribuir mercadoría

a granel

O carro pode ser comandado manualmente ou em forma eletromecânica

Se fabricão modelos especiais conforme pedido.

TRANSPORTES A VIBRAÇÃO

CARACTERISTICAS GERAIS

O transporte a vibração é um maquina desenhada para o transporte horizontal de todo o tipo de grão. Realiza o transporte de forma suave não produz quebra da mercacoria.Caracteristica de uma maquina ideal para transporte de grãos frageis.

PARTES PRINCIPAIS

1) Bandeja de transporte	2) Bastidor	3) Contrapeso

4) Transmissão		 	5) Comporta 	6) Resorte de bandeja

### CAPACIDADE

São fabricados 3 series de modelos de bandejas de acordo com as necessidades de quantidade de transporte e as exigencias de altura necessarias.

CAPACIDADE EM DM3 x Hs.

| 30000 |  |  |  |  |  |  |  | SX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25000 |  |  |  |  |  |  |  | SL |  |
| 20000 |  |  |  |  |  |  |  | S |  |
| 15000 |  |  |  |  |  |  |  | Serie |  |
| 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 | Modelo |

A Capacidade de transporte e	n Dm3 por hora esta dada para o modelo S

quando possui bocas de descarga lateral o transporte se reduz uns 15%.

### DESENHO

COM VARIAS BOCAS DE DESCARGA

Permite a descarga do produto em

distintos pontos do  transporte.

O controle se realiza por meio de

comportas acionadas em forma

Manual ou Mecanica.

COM PENEIRAS SEPARADORAS

Permite a separação do produtos

por tamanho .se alcança com a

incorporação  de peneiras

calibradas.

DUPLA BANDEJA TRANSPORTADORA

Adicionalmente se pOde incorporar

uma segunda bandeja transportadora

por baixo da principal. Permitindo

de esta forma um transporte secundario

da mercadoria.

BANDEJAS EM OPOSIÇÃO

Um mesmo transporte pode levar a

mercadoria em direção oposta

desde o centro do  mesmo.

Não é necessario que ambas

bandejas tenhan a mesma longitude.

POR CAPACIDADE DE TRANSPORTE

Se fabricão 3 series de modelos de bandejas de acordo com as necessidades de quantidade de transporte e as  exigencias de altura necessarias.

| Serie S | É o modelo mais utilizado |
| --- | --- |
| Serie SL | Incrementa a capacidade e sua altura é 5 cm mais que serie S |
| Serie SX | Incrementa a capacidade e sua altura é 10 cm mais que serie S . |

### MEDIDAS

| Modelo | CV10 | CV12 | CV14 | CV16 | CV20 | CV24 | CV30 | CV40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 |
| B | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| C | 390 | 440 | 490 | 540 | 640 | 740 | 890 | 1140 |
| D | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| E | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Medidas em Milímetros.

.

OPÇÕES

Para selecionar um Transporte a Vibraçao são varias alternativas que permitem obter um melhor resultado para cada caso específico. Basicamente a seleção se realiza de acordo com:

PRODUTO A TRANSPORTAR

SEPARAÇÃO A REALIZAR DURANTE O TRANSPORTE

QUANTIDAD DE PRODUTO A TRANSPORTAR POR HORA

POSSIBILIDADE DE TRANSPORTAR OUTRO PRODUTO POR SEPARADO.

LONGITUDE A TRANSPORTAR

Com base  a isto se pode  obter o transporte adequado para cada necessidade.

TRANSPORTES POR ROSCA

AS TRANSPORTADORAS POR ROSCA SEM FIM SÃO OS ELEMENTOS MAIS RECOMENDADOS

PARA AQUELES CASOS ONDE  O  TRANSPORTE DA MERCADORIA

NÃO EXIGA ROPTURA  DO PRODUCTO.

MODELOS

| MODELO | TT6 | TT8 | TT9 | TT12 | TT15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad m3/h | 4,5 | 12 | 16 | 38 | 74 |
| Diametro Rosca mm | 150 | 200 | 225 | 300 | 450 |

A capacidade é orientativa com base a um produto de Pe:0,6 Kg/dm3 e tamanho medio.

SELEÇÃO

A seleção  de cada MODELO  dependerá das  seguintes necessidades:

Capacidade horaria de transporte em m3/h

Tipo de Produto a transportar

Longitude do transporte por rosca

Grau de exigencia do uso do transportador

Angulo de inclinação do transportador

OPÇÕES

Os Transportadores podem  se nas seguintes versões :

| Tipo S | Serie Standard de Fabricação |
| --- | --- |
| Tipo L | Serie Leviana, para aqueles casos onde as exigencias são baixas de uso limitado. |
| Tipo P | Serie Pesada, para aqueles casos onde existem altas exigencias de uso e materiais difíceis de transportar. |
| Tipo Ix | Construidos em aço Inox, para quando as características do produto requeira. |

DETALHES CONSTRUTIVOS

Os transportadores por rosca estão construidos seguindo normas Internacionais de desenho, destacando as seguintes caracteristicas: HELICES TRANSPORTADORAS: Construidas em aço suportadas sobre tubos de aço. SISTEMA TRACTOR : Se apresentam com sistema motoreductor, engrenagem e parafusos normalizadas. Tudo montado sobre estrutura de ferro especialmente desenhada. CABEÇA ROSCA: Fabricado em fundição de ferro de desenho exclusivo com rolamentos conicos. Esta desenhado especialmente para soportar as forças que produzem. SOPORTES DE HELICE: Estão construidos em fundição de ferro com suporte de rolamento bipartido para poder efetuar uma troca rápida dos mesmos sem necessidade de desmontar a hélice. ROSCAS : Todas as Cintas Transportadoras montadas com Parafusos de qualidade 8.8 .

MODELOS

| MODELO | TT6 | TT8 | TT9 | TT12 | TT15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 180 | 240 | 260 | 340 | 415 |
| B | 215 | 265 | 295 | 375 | 450 |
| C | 150 | 200 | 230 | 305 | 380 |

Medidas em milímetros

Se fabricão medidas especiais a pedido

# Text boxes

SISTEMA DE TRANSMISSÃO:

O sistema  de acionamento e por motoredutor e redução

a corrente de transmissão.

BALDES:

Construidos em Plástico de alto impacto

ESTRUTURA

Construida  em chapa de ferro de forma modular .Com sistema de Pintura.

Todos os modelos vem provido com Plataforma de inspeção

E escada .Segundo necesidade se instala guarda-corpos.

A pedido se pode  construir em aço  Inoxidavel.

MAQUINA DESTINADA A ELEVAÇÃO E  TRANSPORTE DE MERCADORIA GRANULAR SEM PRODUZIR PERDA NEM QUEBRAS.

-Sistema com cadena a rolos e  baldes em Material Plástico sobrepostos.

-Estrutura em aço pintada modular

-Sistema de transmissão por motoreductor.

-Por ter baldes sobrepostos não é necessario colocação de um sistema de carga.

-Por seu desenho a zona de carga é de menor altura.

| Modelo |  | TX300 |
| --- | --- | --- |
| Capacidad | Dm3/h | 8300 |
| Potencia | CV | s/requerimento |

PERMITE A EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS DE AMENDOIM EM CASCA DIRETAMENTE DO CAMINHÃO DE FORMA RÁPIDA E PRECISA

-A Cabine se move em todas as direções permitindo a extração da amostra em qualquer ponto.

-Na cabine se efetua o comando de todas as operações de movimento.

-A extração das amostras se efetua em forma pneumatica e é levado a um deposito.

Possuem as seguintes CARACTERISTICAS

O combustivel utilizado e Gas Liquido ou  Gas Natural

A  Potencia Eléctrica de suministro e Trifásica de 380 Volts com Neutro.

Os  ventiladores nos modelos da serie SG1 girão a 1430 r.p.m.

com menor nivel sonoro.

Sistema Eletronico de controel de combustão. Realizando em forma

automática e controle da temperatura..

Os  Planos de peneiras  trabalham  em  forma

Paralelas, o produto é classificado primeiro

na bandeja superior e de menor calibre

passa a  bandeja inferior onde novamente

é calibrado.

Neste caso os planos de peneiras se encontram

invertidos, é dizer, o fluxo de mercadería passa por

luma peneira  superior e logo um dos calibres vá

a  peneira  inferior para ser classificado.

REALIZA A SEPARAÇÃO E  COLETA  DO PÓ E PARTICULAS CONTIDAS NO AR  PROVENIENTE DOS DISTINTOS PROCESSOS INDUSTRIAIS.

DESTA FORMA SE EVITA A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE POR SEU ALTO PODER DE SEPARAÇÃO

ELEMENTO DESTINADO A SEPARAÇÃO DE PARTICULAS GROSSAS CONTIDA NO AR.

- Construido em chapa de aço

- Válvula reguladora para calibração do equipamento.

| Modelo |  | CIB44 | CIB62 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad | M3/h | 8000 | 12000 |
| Diámetro | mm | 1115 | 1640 |
| Altura | mm | 7010 | 9960 |

| Modelo |  | CE500 | CE800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad | M3/h | 1800 | 3000 |
| Diámetro | mm | 500 | 800 |
| Altura | mm | 1670 | 2675 |

Tem  as seguintes  características:

SISTEMA DE  AQUECIMENTO  E  ESFRIAMENTO  NO MESMO  FORNO.

REGULAGEM  ELETRONICA DE VELOCIDADE  DA CINTA.

CONTROLE  AUTOMATICO DE FUNCIONAMIENTO POR PLC.

REGULAGEM  DOS  FLUXOS  DE AR EM CADA CAMARA

As portas tem um desenho  especial com as  fechaduras incorporadas  e estão construidas em aço Inoxidavel e seu interior em chapa galvanizada ou aço inoxidavel  segundo requerimiento. A espessura da mesma é de tal ordem que isola totalmente o calor da camara de combustão do exterior. Paines isolantes para piso e telhado, são de aço galvanizado com isolamento especial que não transmitem calor. A pedido podem ser fornecidos em aço inoxidavel.

A cinta transportdora está construida em aço inoxidavel. E os furos da cinta permite uma maior passagem do ar atraves da mesma, realizando um melhor trabalho do forno.

Segundo a necessidade do forno se provem com um sistema de descarga a balacin que se mantem apoiado constantemente sobre a cinta e evita perdas do produto

De desenho especial com reguladores de cauda. Realizando um excelente trabalho para os distintos produtos a processar.

O queimador é controlado por um sistema de válvula modulante assegurando desta forma um valor exato da temperatura programada.

Modelo de forno do tipo C é de estrutura modular  capaz  de fornecer com distinta quantidade de modulos de aquecimento ou esfriamento, como são necessarios para alcançar a produção desejada.

O Comando se efetua por meio de uma tela onde se detalham e programam todas as funções do forno. De forma segura e automatica.

Todos  os componentes utilizados são de primeira qualidade e marcas reconhecidas mundialmente, realizando desta forma um trabalho confiavel e  substituição de forma simples dos componentes.

ESTA MAQUINA ELABORA GRANULADO DE AMENDOIM E OUTROS PRODUTOS DE FORMA CONTINUA E DE DISTINTOS TAMANHOS.

-Possui 3 etapas de quebra do produto.

-A transmissão é do tipo positiva assegurando uma velocidade constante dos   cilindros quebradores

-O grão deve ser classificada por tamanho. Para o esquema de produção se completa com uma classificadora de grãos e um sistema de aspiração de pó.

-A pedido se pode fornecer com alimentador a vribração.

A PELADORA EFETUA A EXTRAÇÃO DA PELE DO GRÃO DO AMENDOIM POR MEIO DE CILINDROS ESPECIAIS COM BAIXO NIVEL DE PARTIDOS

AS ELEVAÇAO POR BALDES PODEM ELEVAR UMA GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS

ONDE NÃO EXISTA UMA ALTA EXIGENCIA..

A ELEVAÇÃO SE PRODUZ POR BALDES PLASTICOS A UMA VELOCIDADE RELATIVAMENTE ALTA PARA ALCANÇAR UMA EFETIVA DESCARGA